## Slide 1: 3-1. 아키텍처란
03. 데이터베이스 아키텍처

## Slide 2
01
1. 데이터베이스
3. 데이터베이스아키텍처
1. 아키테처란
아키텍처 (Architecture)
시스템을 만들기 위한 물리 레벨의 조합(서버의 기능, 저장소와 네트워크 기기의 조합 등)
데이터베이스 설계에서 시스템의 구성
아키텍처 통해 시스템의 용도와 목적 추측 가능
AS-IS
OCS
AP/DB서버 #1
8Core
48GB
OCS
AP/DB서버 #2
8Core
48GB
OCS DR
AP/DB서버
8Core
48GB
SPLEX
RAC
TO-BE
OCS
AP서버 #1
8Core
128GB
OCS
AP서버 #2
8Core
128GB
OCS(ODA)
DB서버 #1
8Core
384GB
OCS(ODA)
DB서버 #2
8Core
384GB
OCS DR
AP서버
8Core
128GB
OCS(ODA) DR
DB서버
8Core
384GB
RSYNC
RAC
OGG
일정 기준과 절차에 따라 조직 전체의 정보화 구성요소를 통합분석 후 그 관계를 구조적으로 정리한 체제 이를 바탕으로 정보시스템을 효율적으로 구성하기 위한 방법
아키텍처 구성을 시스템의 목적에 맞게 결정하는 과정, 서버, OS, 미들웨어, 저장소 등 폭넓은 지식 필요
적정 비용으로 필요 시스템 구축하기 위해서도 매우 중요
IT 아키텍처 (Architecture)
IT 시스템 아키텍처 예시

## Slide 3: 3-2. 아키텍처 역사와 개요
03. 데이터베이스 아키텍처

## Slide 4
01
1. 데이터베이스
3. 데이터베이스아키텍처
2. 아키텍처 역사와 개요
IT 아키텍처의 역사
단계 | 특징
Stand-alone | 1980년대까지 널리 이용 데이터베이스만으로 시스템 운용
클라이언트/서버 | 1990년대~2000년 클라이언트와 서버로 계층 분리 상호 네트워크 접속
WEB 3계층 | 2000년~현재 WEB, WAS, DBMS로 구분 클라이언트/서버 단계를 발전시킨 현재의 주류 모델
최근에는 클라우드 시대를 맞이하여 기존의 틀을 뒤엎은 다양한 IT 아키텍처가 등장함
서버가 마치 존재하지 않는 것처럼 운영되는 서버리스 개념도 존재함
다양한 클라우드 서비스 업체가 경쟁 중
클라우드를 이해하기 위해서도 기존의 전통적인 방식의 IT 아키텍처의 지식은 필수임

## Slide 5
01
1. 데이터베이스
3. 데이터베이스아키텍처
2. 아키텍처 역사와 개요
Stand-alone 단계(DBMS 관점)
DBMS 서버가 네트워크 접속 없이 독립적으로 작동
20세기 현대적 컴퓨터의 최초 등장 시기
장점 | 단점
구축 과정이 간단함(소규모 작업 및 테스트를 빨리 처리할 수 있음) 높은 보안(네트워크 연결 불가) | 물리적으로 떨어진 장소에서 접근 불가 복수 사용자가 동시에 작업 불가(1명만 이용가능) 낮은 가용성(Availability) - 서버가 단 1대임 확장성 부족(성능개선 여지가 부족함)
DBMS 서버
사용자1
Stand-alone

## Slide 6
01
1. 데이터베이스
3. 데이터베이스아키텍처
2. 아키텍처 역사와 개요
클라이언트/서버 단계(DBMS 관점)
네트워크 연결을 통한 복수 사용자가 동시에 사용가능
DB 서버 한대에 복수 사용자가 접속하는 구성이 주를 이룸
장점 | 단점
원격지에서도 사용 가능 복수의 사용자가 동시에 사용가능 | 인터넷 환경에서 접속 시 보안이 위험 각각의 사용자 PC에서 애플리케이션 설치(수정 및 배포의 어려움 존재)
사용자1
DBMS 서버
사용자2
사용자3
사용자4
사용자5
사용자N
Client/Server

## Slide 7
01
1. 데이터베이스
3. 데이터베이스아키텍처
2. 아키텍처 역사와 개요
WEB3 계층(DBMS 관점)
애플리케이션을 WAS 서버에서 관리
시스템을 3가지 계층의 조합으로 인식하기 시작함(WEB, WAS, DBMS)
장점 | 단점
직접적인 접속 요청을 웹서버 계층에 한정하여 보안이 향상됨 애플리케이션 계층에 비즈니스 로직이 집중됨(관리의 용이성 및 비용 절감) | Stand Alone 및 클라이언트/서버 방식에 비해 크게 단점이 존재하지 않음
사용자1
DBMS 서버
사용자2
사용자3
WAS 서버
WEB 서버
요청 및 응답
요청 및 응답
요청 및 응답
사용자의 요청을 전달
요청에 대한 응답
데이터 추출 및 가공 요청
데이터 및 요청 응답 제공
WEB3

## Slide 8: 3-3. 가용성과 확장성 확보
03. 데이터베이스 아키텍처

## Slide 9
01
1. 데이터베이스
3. 데이터베이스아키텍처
3. 가용성과 확장성 확보
가용성이란?
가용성(Availability)이란 서버와 네트워크, 프로그램 등의 정보 시스템이 정상적으로 사용 가능한 정도를 말한다. 가동률과 비슷한 의미이다.
가용성을 수식으로 표현할 경우, 가용성(Availability)이란 정상적인 사용 시간(Uptime)을 전체 사용 시간(Uptime+Downtime)으로 나눈 값을 말한다. 이 값이 높을수록 "가용성이 높다"고 표현한다.
가용성이 높은 것을 고가용성(HA, High Availability)이라고 한다.
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B0%80%EC%9A%A9%EC%84%B1
가용성이 100이라 하면 단 한번도 장애없이 동작한 시스템을 뜻한다.
확장성이란?
확장성(Scalability)는 IT 시스템에서 대규모적인 재설계 및 재설치가 필요없이 확장이 얼마나 쉽고 가능한지에 대한 용이성을 뜻한다.
DBMS 설계자는 DBMS의 확산이나 거대한 성장을 도모해야 함
절대적인 사용자 수가 증가하더라도 이를 수용할 수 있도록 확장성 있게 설계해야 함을 의미함
최근의 클라우드 시스템이 각광을 받는 이유 중 하나가 바로 탁월한 확장성에 있음
Availability(%) =
Uptime + Downtime
Uptime
*
100
(
)

## Slide 10
01
1. 데이터베이스
3. 데이터베이스아키텍처
3. 가용성과 확장성 확보
가용성을 높이는 전략
고품질-소수
고품질-소수 | 저품질-다수
DBMS 서버의 고품질을 추구함 소수의 DBMS 서버를 이용함 소수의 DBMS 서버를 높은 견고함과 신뢰성으로 무장 시킴 | DBMS 서버가 품질이 떨어지더라도 다수의 DBMS를 사용하는 전략 클러스터링 전략(동일 기능의 DBMS 서버를 다수로 구축)
DBMS 서버의 신뢰성을 높여간다.
DBMS 서버를 병렬화 한다.
저품질-다수

## Slide 11
01
1. 데이터베이스
3. 데이터베이스아키텍처
3. 가용성과 확장성 확보
저품질-다수 전략의 용이성
동일 기능을 하는 DBMS 서버를 여러 대 설치 및 운영하여 병렬화 시킴
여러 대의 DBMS 서버가 한 개의 시스템을 위해서 존재함
다중화/여유도 확보
서버를 늘릴수록 장애 발생률은 확률적으로 자연 감소함
가동률(%)
서버 수
91
92
93
94
95
96
97
98
99
1
2
3
5
4
6
7
8

## Slide 12
01
1. 데이터베이스
3. 데이터베이스아키텍처
3. 가용성과 확장성 확보
단일 장애 점(SPOF, Single Point Of Failure)
단일 장애 점(single point of failure, SPOF)은 시스템 구성 요소 중에서, 동작하지 않으면 전체 시스템이 중단되는 요소를 말한다. 높은 가용성을 추구하는 네트워크, 소프트웨어 애플리케이션, 상용 시스템에 단일 장애점이 있는 것은 바람직하지 않다.
높은 신뢰성을 요구하는 시스템은 단일 컴포넌트에 의존하지 않는 것이 좋다. (ex. 금융권 시스템)
신뢰성 VS 가용성
신뢰성(Reliability) | 가용성 (Availability)
하드웨어나 소프트웨어가 고장 나는 빈도 및 고장 기간 컴포넌트 자체의 문제 | 사용자 입장에서 시스템을 어느 정도 사용할 수 있는가 시스템 전체 수준의 문제
신뢰성이 낮아도 여러 대의 서버를 구축하는 클러스터링 기법(저품질-다수)을 통해 가용성 확보가 가능

## Slide 13: 3-4. DB 서버의 다중화
03. 데이터베이스 아키텍처

## Slide 14
01
1. 데이터베이스
3. 데이터베이스아키텍처
4. DB 서버의 다중화
DB 서버의 다중화
다른 컴포넌트에 비해 다중화 어려움
영속(Persistence) 계층의 특성
  데이터 장기간 보존 필요
  일시적 처리만 담당하는 애플리케이션 서버 등과 차이
  데이터 다중화 시 갱신시 데이터 정합성 중요
DB서버 다중화 유형
유형 | 설명
Active-Active | 두개의 DBMS 엔진 서버가 동시에 가동됨 저장소는 한 곳을 바라봄(저장소는 1개)
Active-Standby | 평소에는 Active만 운영하고 나머지 서버는 Standby 상태 저장소는 한 곳을 바라봄
리플리케이션 | DB 서버와 저장소를 하나 세트로 하여 미리 준비 데이터 동기화가 중요함(운영->DR) 리플리케이션은 데이터베이스 서버와 저장소가 동시에 사용 불능일 때 서비스를 계속할 수 있도록 해주는 매우 가용성이 높은 아키텍처(주로 DR 시스템에 주로 사용됨)
DB 서버는 업무적 측면, 기술적 측면, 비용적 측면, 조직 운영 등을 고려하여 결정해야함

## Slide 15
01
1. 데이터베이스
3. 데이터베이스아키텍처
4. DB 서버의 다중화
Active-Active 구성 다중화
장애 발생 시 Downtime이 거의 없다고 해도 무방함
하나의 서버가 다운되어도 나머지 하나가 계속 처리함
2대의 서버가 운영되므로 성능상 유리(저장소 병목이 없을 경우에)
저장소
DB엔진서버 1
DB엔진서버 2
DB엔진서버 1번에 장애가 발생 시 DB 엔진서버 2가 Active 상태로 있으므로 업무 처리가 가능함
평소에(장애상황이 아닌 경우)도 2대의 서버가 운영되므로 성능상 유리함
저장소의 병목 현상이 있을 경우 순간적으로 성능에 문제가 발생하는 경우가 있음
Oracle DBMS의 RAC가 대표적인 Active-Active 다중화 제품임
국산 DBMS인 티베로도 TAC라는 Active-Active 다중화 기술을 지원함
Active
Active

## Slide 16
01
1. 데이터베이스
3. 데이터베이스아키텍처
4. DB 서버의 다중화
Active-Standby 구성 다중화
평소에는 Active 서버로만 업무를 처리함
Active 서버가 장애 상황이 된 경우 Standby 서버가 업무를 처리함
Standby 서버로 전환 시까지 Downtime이 존재함
저장소
DB엔진서버 1
DB엔진서버 2
Cold-Standby는 평소에는 Standby 서버는 작동을 안함 Active 장애시에만 작동
Hot-Standby는 평소에도 Standby 서버가 작동함 -> Downtime 시간이 감소됨
저장소 병목으로 인한 성능 상 이슈는 없음
무조건 1대의 서버로만 운영되므로 그로인한 성능 상 불리한 점이 있음
Active-Active 구성에 비해서 비용상 유리하고 관리가 용이한 장점이 있음
대부분의 DBMS가 채택하는 방식임
Active
Standby

## Slide 17
01
1. 데이터베이스
3. 데이터베이스아키텍처
4. DB 서버의 다중화
리플리케이션 다중화
Active-Active, Active-Standby에서 저장소는 다중화 되지 않음
하나의 저장소에 문제가 생기면 바로 장애 상황이 발생
하나의 저장소에만 데이터가 저장되므로 데이터 소실 가능성이 있음
리플리케이션 방식은 DB서버와 저장소를 복수의 세트로 준비함
저장소1
DB엔진서버 1
DB엔진서버 2
DB엔진서버1번과 DB엔진서버2번은 거의 실시간으로 데이터가 동기화됨
특수한 재해상황(전쟁, 정전 등)에 대한 대책으로 이용함
Active 세트(시스템)과 Standby 세트(시스템)은 서로 다른 지역에 서버를 설치함
금융기관, 공공기관 등에서 시스템 위험 분산의 대책으로 이용됨
거의 실시간 데이터 동기화로 인한 성능 이슈가 발생할 수 있음
리플리케이션 다중화는 비용이 매우 많이 들어감
Active
Standby
저장소2

## Slide 18: 3-5. 성능 추구를 위한 다중화
03. 데이터베이스 아키텍처

## Slide 19
01
1. 데이터베이스
3. 데이터베이스아키텍처
5. 성능 추구를 위한 다중화
Shared Disk와 Shared Nothing
Shared Disk | Shared Nothing
Active-Active 구성 DB 저장소 공유로 인한 병목 현상 발생 DB서버 늘려도 한계점에 도달함 | 서버와 저장소 세트를 늘려 병렬처리 세트를 늘린 것만큼 비례하여 처리율 증가함 샤딩 기술이 대표적임 DB서버 다운 시 다른 서버가 이어받아 처리할 수 있는 커버링 전략이 필요
Shard
데이터베이스 샤드(database shard)는 데이터베이스나 웹 검색 엔진의 데이터의 수평 분할이다. 개개의 파티션은 샤드(shard) 또는 데이터베이스 샤드(database shard)로 부른다. 각 샤드는 개개의 데이터베이스 서버 인스턴스에서 부하 분산을 위해 보유하고 있다.
데이터베이스 내의 일부 데이터는 모든 샤드에 존재하지만 일부는 하나의 샤드에만 존재한다. 각 샤드(또는 서버)는 이 데이터 부분을 위해 "하나"의 소스로서 동작한다.
https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%83%A4%EB%93%9C_(%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0%EB%B2%A0%EC%9D%B4%EC%8A%A4_%EC%95%84%ED%82%A4%ED%85%8D%EC%B2%98)

## Slide 20
01
1. 데이터베이스
3. 데이터베이스아키텍처
5. 성능 추구를 위한 다중화
Shared Disk와 Shared Nothing의 성능 비교
Shared Nothing
데이터 A
데이터 B
데이터 C
DB엔진서버 1
DB엔진서버 2
DB엔진서버 3
Shared Disk
데이터
A, B, C
DB엔진서버 1
DB엔진서버 2
DB엔진서버 3
처리율
DB서버 대수
Shared Nothing
Shared Disk

## Slide 21: 3-6. 적합한 아키텍처를 설계하기 위해
03. 데이터베이스 아키텍처

## Slide 22
01
1. 데이터베이스
3. 데이터베이스아키텍처
6. 적합한 아키텍처를 설계하기 위해
최적의 아키텍처 설계 전략
가용성, 신뢰성, 재해대책, 성능, 보안, 조직, 비용 등 다양한 조건을 고려해야함
해당 비즈니스의 성장성이나 사용자의 유입 예측도 감안해야 함
한번 구축하면 변경 시 비용과 시간이 소요됨
Stand-Alone
클러스터링
리플리케이션
Shared Nothing
Shard Disk
Active-Active
Active-Standby
Hot-Standby
Cold-Standby
마스터 슬레이브
멀티 마스터

## Slide 23: 3-7. 연습 문제
03. 데이터베이스 아키텍처

## Slide 24
01
1. 데이터베이스
3. 데이터베이스아키텍처
7. 적합한 아키텍처를 설계하기 위해
문제 1. Web 3계층 모델 구성하는 컴포넌트가 아닌 것은?
DB 서버
파일 서버
애플리케이션 서버
웹 서버
문제 2. DB 서버를 Active-Active 클러스터 구성으로 구축한 경우의 장점이 아닌 것은?
시스템의 가용성이 높아진다.
데이터베이스의 성능이 향상된다.
DB 서버 장애 시 다운 시간이 거의 걸리지 않는다.
Active-Standby와 비교해서 비용이 적게 든다.
문제 3. 특정 시스템의 Uptime은 1000분이었고 Downtime은 10분이었다 가용성(%)은 얼마인가?
99
100
90
98

## Slide 25
01
데이터베이스 개론
문제 1. Web 3계층 모델 구성하는 컴포넌트가 아닌 것은?
DB 서버
파일 서버
애플리케이션 서버
웹 서버
문제 2. DB 서버를 Active-Active 클러스터 구성으로 구축한 경우의 장점이 아닌 것은?
시스템의 가용성이 높아진다.
데이터베이스의 성능이 향상된다.
DB 서버 장애 시 다운 시간이 거의 걸리지 않는다.
Active-Standby와 비교해서 비용이 적게 든다.
문제 3. 특정 시스템의 Uptime은 1000분이었고 Downtime은 10분이었다 가용성(%)은 얼마인가?
99
100
90
98